# Replication
標準Replication
SlaveがMasterからバイナリLOGを取得し、更新を実行することで同期する。
よって非同期なので、タイミングによってデータに不整合が起きる可能性がある。
## Master側の設定
やること
1. 使用するポートを開ける
2. SQL実行時にクエリのバイナリログを出力する
3. どのサーバか識別するためサーバIDを付与する
4. レプリケーション用のアカウントを作成
5. DBバックアップ
  1. DBロック
  2. LOGファイル名を確認
  3. バックアップ
  4. ロック解除
### ポートを開ける
/etc/sysconfig/iptables に下記を追加
-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 3306 -j ACCEPT
再起動
/etc/init.d/iptables restart
### バイナリログとサーバID
/etc/my.cnf で [mysqld] の中に下記を追加
[mysqld]
log-bin <== バイナリログを出力
server-id=101 <== サーバID。任意の値。他のサーバーと重複しないようにする。
### レプリケーション用のアカウントを作成
mysql -u root -p
mysql> GRANT REPLICATION SLAVE ON *.* TO repl@SraveIP IDENTIFIED BY '**********';
        ^↑^ ^^^^^^^スレーブのIP ^^^^^^^^^^パスワード
        レプリケーション用のアカウント名
### バックアップ
DBロック
mysql> FLUSH TABLES WITH READ LOCK;
LOGファイル名とポジションを確認
mysql> SHOW MASTER STATUS;
+-----------------+----------+--------------+------------------+
| File | Position | Binlog_Do_DB | Binlog_Ignore_DB |
+-----------------+----------+--------------+------------------+
| host-bin.000001 | 79 | | |
+-----------------+----------+--------------+------------------+
1 row in set (0.00 sec)
バックアップ
# cd /var/lib/mysql/ <== MySQLのデータディレクトリへ移動
# tar cvf ~/xxxxxDB.tar xxxxxDB <== データベースをバックアップ
または
# mysqldump -u root -p<passw0rd> --all-databases --flush-logs --single-transaction --master-data=2 > master.db
ロック解除
mysql> UNLOCK TABLES;
## Slave側の設定
1. どのサーバか識別するためサーバIDを付与する
2. Masterに接続するための設定を行う
3. レプリケーションの開始
### サーバID
/etc/my.cnf で [mysqld] の中に下記を追加
[mysqld]
log-bin <== バイナリログを出力
server-id=102 <== サーバID。任意の値。他のサーバーと重複しないようにする。
read_only <== 誤動作防止用にReadOnlyとする
### リストア
# mysql -u root -p<Passw0rd> < xxxxxDB
### Masterに接続するための設定
mysql> CHANGE MASTER TO
        MASTER_HOST='192.168.yyy.zzz', <== Masterのホスト名/IPアドレス
        MASTER_USER='repl', <== Master接続に使用するユーザー名
        MASTER_PASSWORD='**********', <== パスワード
        MASTER_LOG_FILE='host-bin.000001', <== Masterで確認したLOGファイル
        MASTER_LOG_POS=79; <== Masterで確認したLOGファイルPosition
### レプリケーションの開始
mysql> START SLAVE;
## uuidの変更
5.6でuuidを独自に保持するようになった。
データディレクトリをコピーしてクローンを作ったりVMのスナップショットからサーバを作成すると、この値が同じになっていてレプリケーションが動かない。
以下のようなerrorを吐いてる。
mysql> SHOW SLAVE STATUS\G
.........
Last_IO_Error: Fatal error: The slave I/O thread stops because master and slave have equal MySQL server UUIDs; these UUIDs must be different for replication to work.
この値はデータディレクトリ/auto.cnfに書き込まれている。
# cat datadirectory/auto.cnf
[auto]
server-uuid=11fcxx99-xxxx-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
これを削除してmySQLを再起動すれば新しく作り直される。
## 関連コマンド
### START SLAVE/STOP SLAVE (Slave用)
開始と停止。
### SHOW MASTER STATUS (Master用)
バイナリLOGのStatus
### SHOW BINLOG EVENTS (Master用)
バイナリLOGの中身
### SHOW SLAVE STATUS (Slave用)
SlaveのStatus
mysql> SHOW SLAVE STATUS\G
*************************** 1. row ***************************
        Slave_IO_State: Waiting for master to send event
        Master_Host: masterIP or host name
        Master_User: repl
        Master_Port: 3306
        Connect_Retry: 60
        Master_Log_File: host-bin.000001
        Read_Master_Log_Pos: 79
        Relay_Log_File: host2-relay-bin.000002
        Relay_Log_Pos: 253
        Relay_Master_Log_File: host-bin.000001
        Slave_IO_Running: Yes <= YesならSlaveのスレッドは起動しており、レプリケーションは動作している
        Slave_SQL_Running: Yes <= YesならSlaveのスレッドは起動しており、レプリケーションは動作している
        <省略>
        Seconds_Behind_Master: 0 <= SlaveのクエリがMasterから何秒遅れたかを表示
        <省略>
## 参照